## Slide 1
설치 매뉴얼
이마트
주목도 분석용 카메라 설치 매뉴얼
동선스크린 · 계산대미디어 | 단계별 설치 가이드
현장 설치 담당자용

## Slide 2
설치 개요
01
동선스크린
매체당 주목도 분석용 카메라 1대 설치
TV 밑면 가운데 위치에 부착
총 8단계로 설치 진행
02
계산대미디어
매체당 주목도 분석용 카메라 1~2대 설치
매장 내부 1대 + (매장 외부 1대)
설치 방법은 동선스크린과 동일

## Slide 3
설치 전 자재 확인
<SKB 지급 자재>
주목도 분석용 카메라 (우측 사진처럼 설치 전 세팅)
USB어댑터
3M테이프
멀티탭
페인트 마커
<HnS 별도 지참>
쪽가위
케이블타이
드라이버(십자)
※주목도 분석용 카메라에 3M테이프 부착 위치
※ 주목도 분석용 카메라 전면 사진

## Slide 4
설치 전 공통 준비
참고
거치대 힌지의 스티커를 제거하고 드라이버로 나사를 풀어 카메라와 거치대를 분리한 뒤, 3M 테이프를 카메라 밑면 크기에 맞게 잘라 부착합니다.
카메라 거치대 분리 및 3M 테이프 부착
1
2
3
4
5
6
7
8
※ 모든 카메라는 설치 전에 거치대 분리 + 3M 테이프 부착 상태로 준비합니다.

## Slide 5
01
동선스크린 주목도 분석용 카메라 설치 방법
매체당 주목도 분석용 카메라 1대를 설치합니다.
아래 8단계 순서에 따라 진행해 주세요.

## Slide 6
동선스크린 설치 방법
STEP 1 / 8
1
HDMI 분배기 전원부 분리
셋톱박스에 연결되어 있는 HDMI 분배기의 전원부(USB 단자)를 분리합니다.

## Slide 7
동선스크린 설치 방법
STEP 2 / 8
2
콘센트 연결
HDMI 분배기의 USB 단자를
제공된 어댑터에 결합하여 콘센트에 연결합니다.

## Slide 8
동선스크린 설치 방법
STEP 3 / 8
3
주목도 분석용 카메라 연결
연결 작업
연결 완료
주목도 분석용 카메라의 USB 단자를 셋톱박스의 USB 포트에 연결합니다.

## Slide 9
동선스크린 설치 방법
STEP 4 / 8
4
주목도 분석용 카메라 설정 ① — 히든키 입력
히든키 입력
셋톱박스-리모컨 페어링 후 리모컨으로 히든키(되감기 0407)를 입력하면 ON AD 셋톱박스 설정 페이지가 열립니다.
상단 [AI 모드]의 [변경] 버튼을 누릅니다.
설정 페이지
※ 히든키 입력 시 되감기 누른 상태에서 0407 입력이 아닌 되감기 ->0->4->0->7 순차 입력 입니다.
1
2
2
➊ 되감기 버튼 ➋ 페어링 버튼 (양쪽 동시 입력)

## Slide 10
동선스크린 설치 방법
STEP 4 / 8
4
주목도 분석용 카메라 설정 ① — AI 모드 변경
기본값 [성별/연령 분석]을 [통행량 + 성별/연령 분석]으로 변경한 뒤 [적용]을 누릅니다.

## Slide 11
동선스크린 설치 방법
STEP 5 / 8
5
주목도 분석용 카메라 설정 ② — 화각 확인
화각 확인 1
[AI 카메라 설정]의 [설정진행하기]를 누른 뒤, 화각 확인 1에서 [다음]
부착 위치 확인은 다음 단계에서 진행합니다.
설정 페이지

## Slide 12
동선스크린 설치 방법
STEP 5 / 8
화각 확인 2에서 [다음], 화각 확인 3의 카메라 시점 화면에서
'카메라 화면을 보며 카메라의 각도를 변경해 주세요' 문구 중 '세요' 글자 바로 아래
(빨간 네모 위치)에 카메라를 부착하면 화면 정가운데쯤에 위치하게 됩니다.
주목도 분석용 카메라 설정 ③ — 부착 위치 확인
5
화각 확인 2
화각 확인 3

## Slide 13
동선스크린 설치 방법
STEP 5 / 8
부착 위치 확인 후 [다음]을 누르면 '디바이스 및 카메라 설정 완료' 화면이 표시됩니다. [확인]을 누르면 설정 페이지로 돌아갑니다. (추가 AI 모드 설정은 AI On-Ad CMS → 디바이스 관리 → 'AI 설정'에서 진행)
주목도 분석용 카메라 설정 ④ — 설정 완료
5

## Slide 14
동선스크린 설치 방법
STEP 6 / 8
6
주목도 분석용 카메라 부착
작업 모습
부착 완료
3M 테이프를 활용하여 위에서 확인한 위치(TV 밑면 가운데)에 주목도 분석용 카메라를 부착합니다.

## Slide 15
동선스크린 설치 방법
STEP 7 / 8
7
주목도 분석용 카메라 서버 통신 테스트 및 기능 활성화
[서버 통신 테스트]의 [테스트 진행] 입력 후 [적용] 입력
앱 재부팅 되며 모니터 우측 상단 ● 표시 뜨면 정상 설치 완료
설정 페이지

## Slide 16
동선스크린 설치 방법
STEP 8 / 8
주목도 분석용 카메라 LED 가리기, 선 정리
LED 위치 확인
마커로 칠하기
카메라 작동 시 흰 불(LED)이 들어오는 부분을 전달받은 페인트 마커로 칠합니다.
※ 칠하기 전 보호 필름 제거 필수 · 일반 매직(유성펜)은 지워지므로 반드시 페인트 마커 사용
※ 케이블이 노출되지 않도록 케이블 타이로 정리 필수
8

## Slide 17
02
계산대미디어 AI 카메라 설치 방법
설치 방법은 동선스크린과 동일하며, 매체당 카메라 2대를 설치합니다.
(매장 내부 1대 · 매장 외부 1대)

## Slide 18
계산대미디어 설치 방법
참고
6×1
계산대미디어 매체 구성
계산대미디어는 모니터 6대가 가로로 연결된 6×1 구성의 매체입니다. 매장 내부·외부를 바라보는 카메라 설치 위치는 추후 도면으로 전달 예정입니다.

## Slide 19
계산대미디어 설치 방법
STEP 1 / 8
1
HDMI 분배기 전원부 분리
셋톱박스에 연결되어 있는 HDMI 분배기의 전원부(USB 단자)를 분리합니다.

## Slide 20
계산대미디어 설치 방법
STEP 2 / 8
2
콘센트 연결
HDMI 분배기의 USB 단자를
제공된 어댑터에 결합하여 콘센트에 연결합니다.

## Slide 21
계산대미디어 설치 방법
STEP 3 / 8
3
주목도 분석용 카메라 연결
위에서 내리기
아래에서 받기
주목도 분석용 카메라를 모니터 사이 틈으로 위에서 내리고 아래에서 받아 전달한 뒤,
카메라의 USB 단자를 셋톱박스의 USB 포트에 연결합니다.

## Slide 22
계산대미디어 설치 방법
STEP 4 / 8
4
주목도 분석용 카메라 설정 ① — 히든키 입력
히든키 입력
셋톱박스-리모컨 페어링 후 리모컨으로 히든키(되감기 0407)를 입력하면 ON AD 셋톱박스 설정 페이지가 열립니다. 상단 [AI 모드]의 [변경] 버튼을 누릅니다.
설정 페이지
※ 히든키 입력 시 되감기 누른 상태에서 0407 입력이 아닌 되감기 ->0->4->0->7 순차 입력 입니다.
1
2
2
➊ 되감기 버튼 ➋ 페어링 버튼 (양쪽 동시 입력)

## Slide 23
계산대미디어 설치 방법
STEP 4 / 8
4
주목도 분석용 카메라 설정 ① — AI 모드 변경
AI 모드를 [성별/연령 분석]으로 선택한 뒤 [적용]을 누릅니다. ※ 동선스크린([통행량 + 성별/연령 분석])과 설정값이 다르니 주의

## Slide 24
계산대미디어 설치 방법
STEP 5 / 8
5
주목도 분석용 카메라 설정 ② — 화각 확인
화각 확인 1
[AI 카메라 설정]의 [설정진행하기]를 누른 뒤, 화각 확인 1에서 [다음]
부착 위치 확인은 다음 단계에서 진행합니다.
설정 페이지

## Slide 25
계산대미디어 설치 방법
STEP 5 / 8
화각 확인 2에서 [다음], 화각 확인 3의 카메라 시점 화면에서
'카메라 화면을 보며 카메라의 각도를 변경해 주세요' 문구 중 '세요' 글자 바로 아래
(빨간 네모 위치)에 카메라를 부착하면 화면 정가운데쯤에 위치하게 됩니다.
주목도 분석용 카메라 설정 ③ — 부착 위치 확인
5
화각 확인 2
화각 확인 3

## Slide 26
계산대미디어 설치 방법
STEP 5 / 8
부착 위치 확인 후 [다음]을 누르면 '장치 및 카메라 설정 완료' 화면이 표시됩니다. [확인]을 누른 뒤 설정 페이지에서 [적용]을 누르면 앱이 재시작됩니다.
주목도 분석용 카메라 설정 ④ — 설정 완료
5

## Slide 27
계산대미디어 설치 방법
STEP 6 / 8
6
주목도 분석용 카메라 부착
작업 모습
부착 완료
3M 테이프를 활용하여 위에서 확인한 위치(TV 밑면 가운데)에 주목도 분석용 카메라를 부착합니다.

## Slide 28
계산대미디어 설치 방법
STEP 7 / 8
7
주목도 분석용 카메라 서버 통신 테스트 및 기능 활성화
[서버 통신 테스트]의 [테스트 진행] 입력 후 [적용] 입력
앱 재부팅 되며 모니터 우측 상단 ● 표시 뜨면 정상 설치 완료
설정 페이지

## Slide 29
계산대미디어 설치 방법
STEP 8 / 8
주목도 분석용 카메라 LED 가리기, 선 정리
LED 위치 확인
마커로 칠하기
카메라 작동 시 흰 불(LED)이 들어오는 부분을 전달받은 페인트 마커로 칠합니다.
※ 칠하기 전 보호 필름 제거 필수 · 일반 매직(유성펜)은 지워지므로 반드시 페인트 마커 사용
※ 케이블이 노출되지 않도록 케이블 타이로 정리 필수
8

## Slide 30
설치 완료 보고
참고
설치 및 화각 조정 후 카메라를 부착하고, 부착된 카메라와 카메라가 바라보는 화면이 함께 나오도록 촬영하여 설치 완료 사진으로 제출합니다.
설치 완료 사진 촬영 안내
[설치사진] 예시를 여기에 넣어 주세요 (카메라 + 카메라가 바라보는 화면)

## Slide 31
설치 완료 체크리스트
HDMI 분배기 전원부가 USB 어댑터를 통해 콘센트에 연결되어 있는가?
주목도 분석용 카메라의 USB 단자가 셋톱박스에 정상적으로 연결되어 있는가?
AI 모드가 [동선 : 통행량 + 성별/연령 분석] , [계산대 : 성별/연령 분석] 으로 적용되어 있는가?
도면에 표시된 방향으로 카메라가 설치 되었는가?
보호 필름 제거 후 카메라 LED 부분을 페인트 마커로 칠했는가?
케이블이 외부에 노출되지 않도록 선 정리가 되어 있는가?
설치 완료 사진(카메라 + 카메라가 바라보는 화면)을 찍었는가?
※ 설치 시 문의사항은 아래로 연락 부탁드립니다.
강남Biz전문센터 김민우 010-6241-7307 · 허재용 010-5015-4647